## Slide 1: Les Standards de l’internet
Sylvie Dupuy
sdupuy@ccr.jussieu.fr
année 2000

## Slide 2: Historique
1969 : ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) interconnecte 4 universités (UCLA,USBC,Stanford,Utah) réseau de test (packet switching) sponsorisé par DARPA (US Defense)
1981 : NSF (National Science Foundation) approuve un projet de réseau coopératif pour les chercheurs CSNET (Computer Science Network)
1984 : ARPANET se scinde en deux réseaux MILNET (military) et ARPANET (non military and research)
1987 : NSFNET interconnexion de 6 centres de calcul par des liens T1 (1.544Mbps)
1990 : liens T3 sur NSFNET (44.736Mbps), ARPANET déclaré obsolète par le DoD (Departement of Defense)

## Slide 3: Historique (suite)
1991 : CIX (Commercial Internet Exchange Association) regroupe les organismes offrant des services TCP/IP et OSI au grand public. Les membres du CIX sont interconnectés entre eux.
1992 : ISOC (Internet Society) organisation internationale (agences du gouvernement, éducation, recherche) chargée de la coordination et la coopération sur internet.
1995 : NSF fournit une nouvelle architecture d’interconnexion vBNS (very high speed Backbone Network Service) basée sur ATM (Asynchronous Transfer Mode) et SONET (Synchronous Optical Network) afin de mettre en œuvre un réseau éducation/recherche et tester des techniques de routage/commutation ainsi que des applications à haut débit.

## Slide 4: Organisation et RFCs de l’internet
IAB (Internet Architecture Board) : 13 membres dont l’IETF (Internet Engineering Task Force)
  - Représente les intérêts de l’internet vis-à-vis d’autres sociétés
  - Gère la publication des RFCs (Request For Comment) et l’attribution des numéros des standards de l’internet
  L’IETF coordonne les aspects techniques de l’Internet et s’assure que les protocoles fonctionnent
  Avant de devenir un Standard de l’internet un protocole est proposé sous forme la forme d’un RFC (spécifications techniques). Il a d’abord le statut de «Proposed Standard », puis celui de « Draft Standard » avant de devenir éventuellement un « Standard »
  (cf. RFCs 2026 et 2028)

## Slide 5: Quelques RFCs
UDP : RFC 768 IP : RFC 791
ICMP : RFC 792 TCP : RFC 793
Ethernet : RFC 894 IEE802 LAN : RFC 1042
ARP : RFC 826 RARP : RFC 903
FDDI : RFC 1103
ATM : RFC 1438 Frame Relay : RFC 1490
NFS : RFC 1014, 1057, 1094 DNS : RFC 1034,1035
FTP : RFC 959 TELNET : RFC 854
HTTP : RFC 2068 SNMP : RFC 1157,1901-10,2271-75
Pour obtenir un RFC : ftp sur les sites ftp.jussieu.fr ou ftp.univ-lyon1.fr
user : anonymous, passwd : login@votre-site, puis faire un get de l’index au préalable (habituellement directory /pub/…)

## Slide 6: Protocoles de l’internet et modèle OSI
Hypertext File Electronic Terminal Domain File Client / Network Application Transfer Transfer Mail Emulation Names Transfer Server Management Level
Hypertext File Transfer Simple Mail TELNET Domain Trivial Sun Network Simple Presentation Transfer Protocol Transfer Protocol Name File Transfer File System Network Mgt Protocol Protocol System Protocol Protocols Protocol Session
Transmission Control Protocol User Datagram Protocol Transport
Address Resolution Internet Protocol Internet Control Message Protocol Protocol Network
Network Interface Cards (ethernet, token ring, MAN, WAN….) Data Link
Transmission media : twisted Pair, Coax, Fiber Optics, Wireless Media … Physical

## Slide 7: Le routage dans l’internet
L’internet est constitué de réseaux hétérogènes :
- différents protocoles de niveau 2
- taille variable en termes d’étendue géographique et en nombre de machines (LAN, MAN,WAN)
Ces réseaux sont interconnectés par des équipements offrant un service de niveau 3 en mode non connecté (cf. modèle OSI) appelés routeurs
Le protocole utilisé dans l’internet est le protocole IP (Internet Protocol)
Chaque réseau de l’internet est identifié par une adresse unique permettant le routage des paquets IP
Les routeurs maintiennent des tables de routage leur permettant d’acheminer les paquets vers un réseau connu ou inconnu (default route)
Ils communiquent entre eux pour s’échanger des informations de routage

## Slide 8: L’adressage dans l’internet
Unicité des adresses : attribution par un organisme en ayant l’autorité (pour la France l’inria)
Structure d’une adresse IP : <adresse du réseau><adresse end-system>
Format des adresses IP : quatre octets
classe A :
(grands réseaux)
classe B :
(moyens réseaux)
classe C :
(petits réseaux)
réseau
réseau
réseau
110
SR1
0
10

## Slide 9: Adressage (suite)
Exemple d’adresse de classe C :
192.168.1.5 = 11000000 10100000 00000001 00000101
- adresse du endsystem dans le réseau : 5
000000101
- adresse du réseau : 192.168.1.0
1100000000 10100000 00000001 00000000
- adresse de broadcast (toutes les machines du réseau) : 192.168.1.255
11000000 10100000 00000001 11111111
Plages d’adresses en décimal :
- classe A : 0.0.0.0 à 127.255.255.255 (0xxxxxxx)
- classe B : 128.0.0.0 à 191.255.255.255 (10xxxxxx xxxxxxxx)
- classe C : 192.0.0.0 à 223.255.255.255 (110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)

## Slide 10: Adressage (suite)
Plages d’adresses des réseaux non routés (réseaux IP non connectés à Internet, cf. RFC 1597) :
- classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
- classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255
Autres classes d’adresses :
- classe D : multicast (groupe de machines connectées à l’internet)
224.0.0.0 à 239.255.255.255 (commencent par 1110)
- classe E : réservé
240.0.0.0 à 254.255.255.255 (commencent par 11110)

## Slide 11: Configuration d’adresses IP
Sur un endsystem, définir :
l’adresse IP de l’équipement => adresse du réseau/numéro d’ordre
le netmask : permettra de déterminer la longueur de l’adresse réseau
- pour un classe B le netmask par défaut est : 255.255.0.0 car l’adresse
d’un réseau de classe B est codée sur deux octets
=> l’adresse du réseau est facilement calculée en faisant l’opération
« et binaire » entre l’adresse IP de l’équipement et le netmask
134.156.1.1 & 255.255.0.0 = 134.156.0.0
l’adresse de broadcast : désigne l’ensemble des équipements du réseau
- pour un classe C, par exemple, 195.98.229.255 désigne tous les
équipements IP du réseau 195.98.229.0
Remarque : l’adresse 127.0.0.1 (loopback) designe la machine locale

## Slide 12: Sous-réseaux (subnetting)
R
134.156.1.xxxxxxxx
Eviter la propagation des «broadcast » :
ex : classe B 134.156.0.0
adresse broadcast du sous-réseau SRi :
134.156.i.255
netmask 255.255.255.0
134.156.2.xxxxxxxx
SR1
SR2

## Slide 13: Configuration du routage IP sur les endsystems
Configuration de l’interface réseau :
- une adresse IP est associée à une interface physique (ethernet)
- plusieurs adresses IP sont associées à une interface physique (ATM)
=> un équipement (routeur ou endsystem) possède au moins autant d’adresses IP que de cartes d’accès à un réseau physique.
Configuration des routes :
- une table de routage s’il existe plusieurs routeurs sur le réseau
- une route par défaut s’il n’y a qu’un seul routeur de sortie
Commandes Unix : ifconfig …, route add …, nestat -…

## Slide 14: Résolution d’adresses(1)
Un paquet IP est transmis sur le réseau dans une ou plusieurs trames de niveau 2
=> les trames doivent comporter une @src et une @dest de niveau 2
Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) permet à une station émettrice d’obtenir l’adresse de niveau 2 d’un équipement à partir de son adresse IP.
=> avant de transmettre un paquet, la station diffuse (broadcast) une requête ARP contenant l’adresse IP du destinataire :
- si le destinataire est situé sur le même réseau, il renvoie directement son adresse MAC => les trames sont envoyées avec une @dest qui est celle du destinataire du paquet IP
- sinon l’@dest des trames est celle du routeur pouvant acheminer le paquet IP contenu dans les trames vers le réseau où est connecté le destinataire IP

## Slide 15: Résolution d’adresses(2)
Afin de diminuer le nombre de messages ARP, chaque équipement tient à jour une table de correspondance (adresse IP, adresse MAC) en mémoire cache. Les réponses ARP transitant sur le réseau sont utilisées par l’ensemble des machines pour la mise à jour des tables.
Les stations sans disques n’ont pas d’adresses IP. Elles utilisent le protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol) afin d’obtenir une adresse IP :
- elles transmettent une trame d’adresse @dest = adresse physique de diffusion du réseau support (sur ethernet 1111 sur 6 octets)
- un serveur RARP leur répond en leur attribuant une adresse IP
- elles peuvent alors communiquer avec un serveur pour télécharger un système d’exploitation

## Slide 16: Internet Protocol
IP fournit un service de niveau 3 non fiable en mode non connecté de type best-effort : les paquets peuvent être perdus, dupliqués, retardés ou ne pas être délivrés dans l’ordre.
Actuellement le protocole de l’internet est IPV4 (IP Version 4).
La prochaine version sera IPV6.

## Slide 17: Format d’un datagramme IP
version
lg en-tête
type de service
identification
longueur totale
flag
offset fragment
Time To Live
protocole
Header checksum
@IP destination
@IP source
……..
données
padding
options
0
31

## Slide 18: Fragmentation/Réassemblage
Les datagrammes dont la taille excède la longueur maximum des trames pouvant être transmises au niveau 2 (MTU) sont véhiculés dans plusieurs trames distinctes et réassemblés à l’arrivée :
- champ identification (2 octets) : généré par la source, permet
d’identifier les fragments appartenant au même datagramme
- champ flag (3 bits) :
b0 = 1 indique que le datagramme IP est un fragment,
b1 = 1 indique que le datagramme ne doit pas être fragmenté
- champ offset = i indique que le premier octet de données du fragment
est le ième octet du datagramme IP
Si l’un des fragments ne parvient pas à destination, le processus de réassemblage s’interrompt (le reste des fragments est ignoré)
Exemples de MTU (Message Transfer Unit) : Ethernet 1500 octects, FDDI 4096 octets, CLIP ATM 9048 octets

## Slide 19: Champs de l’en-tête d’un datagramme
Champ TTL (Time To Live) : défini par la source, décrémenté chaque fois que le datagramme traverse un routeur => garantit que le paquet ne
bouclera pas indéfiniment dans le réseau
Champ protocole : indique le protocole ayant généré l’information contenue dans le champ de données (équivalent champ type d’ethernet)
Header Checksum : complément à un de la somme de la suite d’entiers codés sur deux octets qui représentent l’en-tête du datagramme (à l’arrivée on doit retrouver une valeur nulle en recalculant la somme et en lui ajoutant le header checksum)
Padding : selon les options choisies, il peut être nécessaire de rajouter des octets supplémentaires de valeur nulle pour que la longueur de l’en-tête soit un multiple de 4 octets (32 bits)

## Slide 20: Options IP(1)
Champs optionnels (utilisés pour des phases de test) ayant la structure suivante : code option/longueur/champs de l’option
Exemples :
- enregistrement de route : chaque routeur traversé ajoute son adresse IP dans la liste vide créée par la source. Sur le ième routeur : code option = 7, longueur = n*lg(@IP), offset = i – 1
31
8
24
16
0
7
longueur
offset
….
@IP
@IP
@IP

## Slide 21: Options IP(2)
- horodatage : chaque routeur (ou seulement ceux dont la source a fourni l’adresse IP quand flag=3) ajoute la date courante dans la liste vide créée par la source (et ajoute aussi son adresse IP quand flag=1)
code option = 68
un champ sur un demi-octet indique le nombre de routeurs qui
n’ont pu fournir d’information d’horodatage (taille de la liste
insuffisante)
source routing : la source indique la liste précise des routeurs que doit traverser le datagramme IP (routage strict), ou la liste des routeurs principaux
code option = 137

## Slide 22: Etapes du routage d’un datagramme IP
Le routeur extrait l’@IPdest du datagramme et calcule l’adresse du réseau de destination
Si le réseau est directement accessible il transmet le datagramme dans une ou plusieurs trames après avoir envoyé une requête arp si nécessaire
Sinon il regarde dans sa table l’adresse du routeur (gateway) qui lui a annoncé une route vers le réseau de destination : ce routeur est normalement directement accessible. Quand il ne l’est pas, certains routeurs (Cisco, par exemple) peuvent faire du tunneling c’est-à-dire encapsuler le datagramme IP dans un autre datagramme IP dont l’@IPdest est celle du routeur possédant une route vers le réseau de destination.
Sinon il envoie le datagramme vers le routeur de sortie par défaut (default route)
S’il n’y a pas de route par défaut le paquet n’est pas routé

## Slide 23: ICMP : Internet Control and Error Message Protocol
Echange d’informations de supervision ou relatives à des erreurs entre les routeurs. Ce protocole doit être inclus dans toute mise en œuvre IP. Il spécifie un mécanisme de notification d’erreurs mais n’indique pas les actions à entreprendre.
L’erreur est notifiée à la source (@IPsrc) du datagramme car les routeurs ne prennent pas en charge la gestion des erreurs.
Une erreur provoquée par un datagramme ICMP n’engendre pas d’autre message d’erreurs

## Slide 24: Format des messages ICMP
Partie en-tête du paquet ICMP :
Type (1 octet) / Code (1 octet) / Checksum (deux octets)
Partie données : les 4 premiers octets sont ceux de l’en-tête du datagramme IP ayant provoqué l’erreur
Valeurs du champ Type :
0 réponse d’écho
3 destination inaccessible
8 demande d’écho (ping)
13 demande d’estampille de temps(timestamp)
14 réponse d’estampille de temps
17 demande de masque
18 Réponse de masque

## Slide 25: Message : destination inaccessible (type=3)
Valeurs du champ Code :
0 réseau inaccessible
1 machine inaccessible
2 protocole inaccessible
3 port inaccessible
4 fragmentation nécessaire sur un datagramme non fragmentable
5 échec de routage à la source
6 réseau de destination inconnu
7 machine de destination inconnue
9 communications avec le réseau de destination interdites
11 réseau inaccessible pour le type de service

## Slide 26: Contrôle de congestion
Lorsque les files de paquets en attente d’être routés sont pleines ou lorsqu’elles atteignent un certain seuil il y a congestion :
=> le routeur envoie à la source une demande de diminution du débit en émission (type=4, code=0)
Un paquet ICMP est habituellement envoyé pour chaque paquet IP ignoré (dropped)
Lorsque la source reçoit le paquet ICMP, elle diminue son débit puis l’augmente à nouveau progressivement jusqu’à ce qu’elle reçoive à nouveau un paquet ICMP de demande de diminution de son débit

## Slide 27: ICMP redirect
Lorsqu’un routeur reçoit un datagramme à destination d’un réseau pour lequel il existe un plus court chemin, il envoie un message ICMP redirect (type = 5) à la source en indiquant l’adresse IP du routeur qui peut acheminer le datagramme
Ce mécanisme est utilisé par un routeur pour informer une station se trouvant sur le même réseau

## Slide 28: UDP : User Datagram Protocol
UDP est un protocole de niveau transport en mode non connecté. Il offre un service non fiable de transfert de messages. Les entités émettrices et réceptrices situées sur les endsystems sont identifiées par un numéro de port UDP.
niveau liaison
niveau IP
paquet UDP
appli 1 – port i
appli 2 – port j
appli 3 – port k
niveau transport

## Slide 29: Format des messages UDP
Port UDP source
Le champ Message Checksum est facultatif; lorsqu’il n’est pas utilisé il vaut zéro
Port UDP destination
Longueur totale du message
Message Checksum
Données
….
16
31
0

## Slide 30: Pseudo Header et checksum UDP
Le cheksum d’un message UDP inclut un pseudo en-tête contenant les adresses IP des entités émettrices et réceptrices (@IPsrc, @IPdest). Ce pseudo en-tête n’est pas transmis au niveau UDP. Il est calculé à partir des informations contenues dans le header IP :
Adresse @IPsrc
Adresse @IPdest
Longueur message UDP
Proto(17)
Zero
0
16
31

## Slide 31: Ports UDP réservés
Les numéros de ports sont attribués aux applications par le système local. Le port source est facultatif. Pour communiquer deux applications échangent leurs numéros de port. Certains d’entre eux sont réservés :
7 echo 69 TFTP
9 discard 111 SunRPC
11 systat 123 Network Time Protocol
13 daytime 161 SNMP
15 netstat 513 who
19 chargen 514 syslog
37 time
42 nameserver
43 whois

## Slide 32: TCP : Transmission Control Protocol
TCP est un protocole de niveau transport en mode connecté. Il offre un service fiable de transfert des messages ainsi que des fonctions de contrôle de flot
=> les entités émettrices et réceptrices sont identifiées sur les endsystems par des numéros de ports TCP.
L’association @IPsrc-portTCPsrc/@IPdest-portTCPdest identifie une connexion TCP.
Plusieurs entités de transport (co-localisées ou non) peuvent se connecter sur la même machine cible (@IPdest) et sur le même numéro de port (portTCP-dest)

## Slide 33: Format des Messages TCP
Port TCP source
Port TCP destination
Numéro de séquence
Numéro d’acquittement
Lg hdr
réservé
code
Fenêtre en réception
Checksum
offset données urgentes (fin)
Options
padding
Données
….
0
16
31

## Slide 34: Champs des messages TCP
Le champ code indique la nature du message TCP :URG (données urgentes présentes), ACK (acquittement),SYN (synchroniser les numéros de séquence), RST (réinitialiser la connexion), FIN (plus de données à émettre)
Le champ options permet la négociation de paramètres de bout-en-bout comme la taille maximale des messages TCP (MSS Maximum Segment Size)
Le checksum est calculé avec un pseudo header comme dans le cas UDP (proto=6 pour TCP)
Messages de taille variable pas de correspondance simple avec les acks.
=> L’accusé de reception indique un offset dans le flot de données qui est considéré comme une suite d’octets (le récepteur indique le numéro du prochain octet attendu)

## Slide 35: Contrôle de flot : sliding window
Les octets de données sont numérotés séquentiellement et l’émetteur gère trois pointeurs : données transmises acquittées (limite gauche de la fenêtre), octet en cours d’émission, données à émettre (limite droite de la fenêtre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ….
La taille de la fenêtre varie dans le temps; le récepteur indique le nombre d’octets qu’il est prêt à recevoir

## Slide 36: Retransmissions
Adaptative Retransmission Algorithm :
prise en compte des variations de délai dues à la charge du réseau pour adapter la valeur des timers de retransmission sur une connexion TCP
TCP enregistre la date d’émission d’un segment et calcule la valeur du RTT (Round Trip Time) lorsque l’acquittement correspondant est reçu
- la valeur du RTT correspond à une moyenne pondérée (plus ou moins grande influence des mesures les plus récentes)
- pour éviter des écarts de valeurs trop importants, le RTT n’est pas calculé pour les segments retransmis
- en cas de retransmissions la temporisation est systématiquement augmentée

## Slide 37: Contrôle de congestion
TCP gère une fenêtre de congestion dont la taille correspond à celle de la fenêtre d’émission s’il n’y a pas de congestion (nombre d’octets acceptés par le récepteur).
=> en cas de congestion (perte d’un segment), la fenêtre est réduite de moitié et les timers de retransmissions des segments en cours sont augmentés exponentiellement (diminution exponentielle du trafic)
=> le trafic reprend lentement (slow start) : la fenêtre de congestion passe à 1 et sa taille est doublée chaque fois que les acquittements correspondants sont reçus
=> phase intermédiaire pour éviter une nouvelle congestion (la fenêtre de congestion est augmentée de 1 si tous les segments sont acquittés)

## Slide 38: Ports TCP réservés
5 Remote Job Entry 42 name
7 echo 43 whois
9 discard 53 nameserver
11 systat 79 finger
13 daytime 101 hostname
15 netstat 103 X400
19 chargen 111 SunRPC
20 ftp-data 139 Netbios
23 telnet 160-223 réservé
25 smtp
37 time

## Slide 39: Conclusion
Le protocole IP fournit un moyen simple d’interconnexion de réseaux. Sa simplicité est à l’origine de son déploiement à grande échelle.
Le protocole TCP comble les imperfections du niveau IP et fournit aux applications un service fiable d’échange de données. En cas de congestion, les mécanismes de protocole mis en œuvre par TCP permettent de ne pas augmenter inconsidérément la charge du réseau par des retransmissions inutiles.
A la différence du modèle OSI, les protocoles TCP/IP sont des standards de fait. Leur implantation sur le système Unix BSD ainsi qu’une interface de programmation simple à utiliser furent parmi les facteurs clés de leur succès.

## Slide 40: Sources
TCP/IP : Architecture, protocoles, applications
Douglas COMER, Interéditions
TCP/IP simplifié
Marc BLANCHET, Les éditions logiques
Troubleshooting TCP/IP
Mark A.MILLER, M&T IP Library